## Slide 1: Chapitre N°2
Le moteur asynchrone

## Slide 2
A retenir
Principe et constitution
Les moteurs asynchrones transforme l’énergie électrique en énergie mécanique, ils sont constitués de :
Un stator, qui comporte trois enroulements statoriques. Il est alimenté par le réseau triphasé et crée un champ magnétique tournant.
Un rotor (à cage) est constitué de conducteurs en court-circuit. Le champ tournant du stator induit des courants dans le rotor qui provoquent sa rotation.

## Slide 3
A retenir
Vue éclatée

## Slide 4
A retenir
Plaque signalétique

## Slide 5
A retenir
Formules
Puissance absorbée : Pa = √3 x U x I x Cos φ
Pu = Tu x Ω
Rendement : η = Pu / Pa
Vitesse de synchronisme : n = f / p (en tr/sec)
(f : fréquence en Hz, p : nombre de paires de pôles)
Ω = 2 x π x N / 60 (en rad/sec)
Ω’ = 2 x π x N’ / 60 (en rad/sec)
Glissement : g = (Ω - Ω’)/ Ω = (n – n’)/n
(Ω : vitesse de synchronisme, Ω’ : vitesse du rotor)

## Slide 6
A retenir
Couplage des moteurs
Couplage étoile : la tension aux bornes d’un enroulement correspond à la tension simple du réseau
Couplage triangle : La tension aux bornes d’un enroulement correspond à la tension composée du réseau
Couplage triangle
Couplage étoile

## Slide 7
Exercice 1
Formule | Calculs | Résultat
P = T x Ω | T = P / Ω = 55.103 x 60 / (2 π x 2100) | 250 Nm
1) Calculer le couple nominal de l’ancienne installation
30 tr/min | 600 tr/min | 2100 tr/min
ns = f / p f = Ns x p / 60 f = 30 x 2 / 60 f = 1 Hz | ns = f / p f = Ns x p / 60 f = 600 x 2 / 60 f = 20 Hz | ns = f / p f = Ns x p / 60 f = 2100 x 2 / 60 f = 70 Hz
2) Calculer les fréquences d’alimentation pour conserver l’utilisation des coupe-racines (glissement négligé), pour les 3 vitesses de rotations proposées
K = 0.5
Déterminer à l’aide des courbes (couple-fréquence), le coefficient de déclassement K=T/Tn à appliquer au couple du moteur

## Slide 8
Exercice 1
Application numérique | Résultat
Tn = K-1 x T = 2 x 250 | 500 Nm
4) Calculer le couple que devra fournir le nouveau moteur en tenant compte du coefficient K
Relation | Calculs | Résultat
P = T x Ω = C x π x f | P = 500 x π x 50 | 78.5kW
5) Calculer la puissance du moteur de remplacement fonctionnant à la fréquence du réseau.
P = 90 kW
6) Donner la puissance normalisée du moteur de remplacement
7) Indiquer la référence du moteur (sans bride) avec ses deux principales options :
Option 1 : protection moteur : protection des enroulements par 3 sondes thermique PT100
Option 2 : exécutions de base combinées : ventilateur extérieur + générateur d’impulsions 1024 points alimenté en 24V
Référence moteur | 1LG4 253 – AA-60
Option 1 | A60
Option 2 | 61

## Slide 9
Exercice 2
HGA = 1,5 m
1) Indiquer la hauteur géométrique d'aspiration :
HGR = 2,6 m
Pour DEBIT INITIAL = 140 m3 / h DEBIT TABLEAU = 140 m3 /h donc diamètre 175 mm
Calculs | Résultat
Suivant le tableau ressource en fonction du diamètre de la tuyauterie et du débit, on a une perte de charge par mètre de tuyau de 22 mm ou 0,022 M.C.E, de plus on a 2,8 mètres de tuyau. On a donc Pa = (0,022 x (2,8 + (2 x 2)) Pa = 0,1496 m | Pa = 0,1496 MCE
4) Calculer les pertes de charge dans la tuyauterie d'aspiration (LA = 2,8 mètres), attention tenir compte de un coude plus un clapet de retenue
2) Indiquer la hauteur géométrique de refoulement :
3) Déterminer le diamètre de la tuyauterie à l’aide de la documentation technique. On veillera à sur dimensionner la conduite en cas de litige :

## Slide 10
Exercice 2
Calculs | Résultat
Suivant le tableau ressource en fonction du diamètre de la tuyauterie et du débit, on a une perte de charge par mètre de tuyau de 22 mm ou 0,022 M.C.E, de plus on a 4,8 mètres de tuyau. On a donc Pr = (0,022 x (4,8 + (2 x 3)) Pr = 0,2376 m | Pr = 0,2376 MCE
5) Calculer les pertes de charge dans la tuyauterie de refoulement (LR = 4,8 mètres), attention tenir compte d’un filtre et de deux coudes :
Calculs | Résultat
HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + Pu HMT = 1,5 + 2,6 + 0,1496 + 0,2376 + 20 HMT = 56,0894 m | HMT = 24,4872 m Soit 24,5 m
En fonction du dossier ressource (HMT et débit), je trouve : Moteur centrifuge LS LS – 100 – 80 – 160 / 13 - 2
7) Indiquer la référence de la motopompe :
6) Calculer la hauteur manométrique totale, sachant que la pression utile d’utilisation sera P = 2 bars :

## Slide 11
Exercice 2
LS 160 MP
Tensions | 230 V / 400 V | Facteur de puissance | 0,85
Puissance utile nominale | 15 kW | rendement | 89,3 %
Vitesse de rotation nominale | 2935 tr/mn | Courant nominal (sous 400V) | 28,4 A
Calculs | Résultat
Rendement = puissance utile / puissance absorbée Donc Pa = Pu / η = 15 / 0,893 = 16,79 kW ou 16 797 W | Pa = 16 797 W Soit 16,8 kW
10) Calculer la puissance absorbée du moteur :
Le moteur de la motopompe aura une puissance de 15 kW, l’alimentation se fera en triphasé 400 V.
9) Compléter le tableau suivant pour le moteur choisi :
8) Indiquer le type du moteur de la motopompe P01 :